## Slide 1
Канальный кодер DVB-T
1

## Slide 2
Скремблер
2
Входные данные представляют собой 188-байтные MPEG-2 пакеты, каждый из которых начинается с синхробайта 4716 = 010001112 .
С началом блока из восьми MPEG-2 пакетов скремблер должен заново инициализироваться, при этом для обеспечения синхронизации в дескремблере синхробайт первого MPEG-2 пакета инвертируется. Синхробайты не скремблируются (однако при этом скремблер тактируется).

## Slide 3
Внешний кодер – кодер Рида-Соломона
3
Используется укороченный код Рида-Соломона (204, 188, t = 8), получаемый из систематического кода Рида-Соломона (255, 239, t = 8).
Укорочение достигается добавлением 51 нулевого байта в начало 188-байтного MPEG2-пакета (188 + 51 = 239). После вычисления 16-и проверочных байт добавленные нулевые байты отбрасываются.
Полином-генератор кода: g(x) = (x + λ0) (x + λ1)… (x + λ15), λ = 0216.
Примитивный полином: p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1.

## Slide 4
Внешний перемежитель
4
Используется сверточный перемежитель Форни 3 типа по Рамси. Количество ветвей: I = 12, размер ячейки ветви M = 17 байт.

## Slide 5
Первые этапы преобразования данных
5

## Slide 6
Внутренний кодер
6
Используется сверточный код со скоростью 1/2 и с выкалыванием. Параметры материнского кода: (171, 133)8 = (1111001, 1011011)2.

## Slide 7
Внутренний кодер
7
Повышение скорости достигается за счет использования выкалывания – отбрасывания части бит в выходной последовательности материнского кодера в соответствии с таблицей, представленной ниже.

## Slide 8
Объединение каналов разного приоритета
8
Внутренний перемежитель – блоковый, состоит из битового и байтового перемежителей.

## Slide 9
Битовый внутренний перемежитель
(неиерархический режим)
9

## Slide 10
Битовый внутренний перемежитель
(неиерархический режим)
10
Блоковые перемежители состоит из 126 бит и, таким образом, в течение одного OFDM-символа процесс перемежения для каждого перемежителя повторяется 48 раз.

## Slide 11
Битовый внутренний перемежитель (иерархический режим)
11

## Slide 12
Байтовый внутренний перемежитель
12
Блоковый перемежитель оперирует 6048 словами, размер которых определяется типом используемого созвездия и соответственно может быть равен 2, 4, 6.
Пусть H(q) – функция перемежения (q = 0, 1, 2, …, 6047),
Y’ = (y’0, y’1, …, y’6047) – вектор, поступивший на перемежитель (y’k – столбец из 2, 4 или 6 строк). Тогда перемеженный вектор определяется так:
yH(q) = y’q – для OFDM-символов с четными номерами,
yq = y’H(q) – для OFDM-символов с нечетными номерами,
где q = 0, …, 6047.

## Slide 13
Сигнальные созвездия (неиерархические)
13

## Slide 14
Сигнальные созвездия (неиерархические)
14

## Slide 15
Сигнальные созвездия (иерархические, α = 1)
15

## Slide 16
Сигнальные созвездия (иерархические, α = 1)
16

## Slide 17
Сигнальные созвездия (иерархические, α = 4)
17

## Slide 18
Сигнальные созвездия (иерархические, α = 4)
18

## Slide 19
Параметры OFDM
19
Сигнал DVB-T передается кадрами. Каждый кадр состоит из 68-и OFDM-символов, четыре кадра образуют супер-кадр. Каждый символ состоит из 6 817 поднесущих в частотной области. Во временной области символ состоит из двух частей: полезной части и защитного интервала. Защитный интервал (ЗИ) является циклическим префиксом символа. Возможны четыре различных длительности ЗИ.
В дополнение к передаваемым данным OFDM-символ содержит:
Распределенные пилоты.
Непрерывные пилоты.
TPS-сигналы (служебная информация).

## Slide 20
Формирование пилотов
20
Для формирования пилотов используется ФМ-2:
Re{cm, l, k} = 4/3 × 2 (1/2 – wk);
Im{cm, l, k} = 0.
Значение пилотного бита на k-й поднесущей (wk) определяется генератором, представленным ниже:

## Slide 21
Формирование пилотов
21
Распределенные пилоты передаются в l-м символе на позициях: k = Kmin + 3(l mod 4) + 12p | p – целое, p ≥ 0, k[Kmin; Kmax].
Непрерывные пилоты передаются постоянно на предопределенных позициях.

## Slide 22
Формирование TPS-сигналов
22
Для формирования TPS-сигналов, как и для пилотов, используется ФМ-2. TPS-сигналы, как и непрерывные пилоты, передаются на предопределенных поднесущих (всего 68 штук).
TPS-сообщение состоит из 68 бит, включающих в себя:
Инициализационный бит.
16 синхро-бит.
Модуляционную информацию.
Информацию о скорости внутреннего кодера.
Информацию о иерархичности.
Длительность защитного интервала.
Номер кадра в супер-кадре.
Идентификатор оператора.
Проверочные биты кода БЧХ.

## Slide 23
Модулятор
23
Определение параметров сигнала, установка требуемого количества суперкадров/кадров/символов/бит/бит LP.
Поочерёдное формирование суперкадров:
2.1. Формирование нужного числа MPEG-2-пакетов (HP/LP).
2.2. Скремблирование MPEG-2-пакетов (HP/LP).
2.3. Кодирование каждого пакета каждого потока (HP/LP) внешним кодом Рида-Соломона.
2.4. Свёрточное перемежение пакетов каждого потока (HP/LP).
2.5. Внутреннее свёрточное кодирование каждого потока (HP/LP).
2.6. Демультиплексирование и битовое внутреннее перемежение каждого потока.
2.7. Мультиплексирование и байтовое внутреннее перемежение.
2.8. Отображение на точки сигнального созвездия.
2.9. Формирование OFDM-символов в частотной области: данные + пилоты + TPS.
2.10. ОПФ и добавление ЦП.
2.11. Сохранение суперкадра в файл.